广东华清12.5万吨/年危险废物

减量化处理建设项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：清远华清再生资源投资开发有限公司

环评单位：佛山市环境工程装备有限公司

2016年10月

目   录

一、建设项目概况	3

1、建设项目的地点和相关背景	3

2、建设项目主要内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资	3

3、劳动定员及工作制度	4

二、建设项目周围环境现状	6

1、环境质量现状	6

2、评价范围	7

3、评价范围内的环境保护目标分布情况	9

三、工程分析	11

1、营运期水污染源强	11

2、营运期大气污染源	11

3、营运期噪声污染源强	11

4、营运期固体废物污染源强	12

四、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	12

1、环境影响分析结论	12

2、污染防治措施	13

五、环境风险评价结论	15

六、清洁生产评价结论	15

七、产业政策符合性结论	15

八、环境保护措施可行性分析	15

1、废水处理措施可行性分析	15

2、地下水污染防治措施分析	16

3、废气处理措施可行性分析	16

4、噪声治理措施可行性分析	16

5、固体废物综合利用及处置措施	16

九、环境影响经济损益分析	17

十、环境影响评价结论	17

十一、联系项目方式	18

# 一、建设项目概况

## 1、建设项目的地点和相关背景

华清再生资源示范基地（以下简称“华清基地”）是我国最大的废旧物拆解基地之一，基地以废五金电器、废电机、废旧电线电缆拆解加工为主，并配套引进少量废塑料综合利用等企业。基地将大部分分散在清远市各个地区从事废旧物拆解个体经营业主集中在基地内，进行统一管理。基地的建成改变了清远市废旧物资拆解加工经营分散、无序发展、技术落后的局面，形成了废旧物资的“收购、拆解、再加工和产品销售”为一体的规范、高效的再生资源产业基地，在实现废旧物资源循环利用的同时，也极大地减少了废物拆解过程对大气、地表水和地下水以及土壤环境造成的污染。

为顺应行业的发展趋势，清远华清环保资源开发有限公司（以下简称“清远环保资源公司”）现计划在华清基地内的“清远华清再生资源示范基地固体废弃物处理中心”厂区内和华清基地28厂区、29厂区内建设“广东华清12.5万吨/年危险废物减量化处理建设项目”，拟处理含铜湿污泥（HW17、HW22）10万吨/年，废弃印刷线路板（HW49）2.5万吨/年。

## 2、建设项目主要内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资

（1）项目名称：广东华清12.5万吨/年危险废物减量化处理项目。

（2）建设性质：新建项目

（3）建设单位：清远华清环保资源开发有限公司。

（4）项目地址及四至情况：本项目位于清远市清城区石角镇华清再生资源示范基地内，分别建设两个厂区（含铜污泥干化项目厂区和废弃印刷线路板综合利用项目厂区）。含铜污泥干化项目厂区位于废弃印刷线路板综合利用项目厂区西面，两厂区边界相隔直线距离约216m，厂区之间相隔固废中心和华阳铝厂，厂区南面为天恒铜厂，西北面为鸿悦铝厂和废旧电器处理公司，北面为发展用地，东面为华清基地仓库。

（5）投资：项目总投资5000万元，其中环保投资500万元。

（6）建设内容及规模：建设1条含铜污泥干化生产线，处理含铜湿污泥（HW17、HW22）10万吨/年；建设5条废弃印刷线路板综合利用生产线，处理废弃印刷线路板（HW49）2.5万吨/年，单条线处理规模为5000吨/年。

（7）产品方案：

表1   项目产品一览表

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 产量（吨） | 成分 | 利用方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铜污泥干化项目 | 干燥后污泥（含水率16.5%） | 29940 | 含水率16.5%，含铜10% | 外售 |
| 2 | 废弃印刷线路板综合利用项目 | 金属粉 | 6930 | 含铜品位89% | 外售 |
| 3 |  | 非金属粉 （环氧树脂纤维粉） | 18063.5 | 纤维粉含量>98%，其他杂质<2% | 综合利用 |

（8）建设进度：计划2017年11月投产，施工期自2017年2月至2017年10月，共9个月。

## 3、劳动定员及工作制度

含铜污泥干化项目拟定员20人，废弃印刷线路板综合利用项目拟定员48人，均不在厂区内食宿。年工作330天，每班工作8小时，每天三班制，每年工作时数约7920小时。

# 二、建设项目周围环境现状

## 1、环境质量现状

（1）地表水环境质量现状

本项目地表水评价范围内的沙埗溪中的DO、BOD5、氨氮、总磷等指标超标，其余各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，沙埗溪总体水质一般。北江中的DO、COD、BOD5、氨氮、总磷等五项指标超标，其余指标均满足Ⅲ类水质标准要求。还有卡房水塘中的DO、BOD5、氨氮、总磷、石油类等5项指标超标，其余指标均满足Ⅲ类水质标准要求。部分水质指标超标的原因是受周边农业面源和农村生活污水排放的影响。

（2）环境空气质量现状

评价区域布设5个环境空气质量监测点，监测项目包括NO2、SO2、臭氧、氯化氢、NH3、H2S、臭气浓度、PM10、PM2.5、铅、铬（六价）、汞、铜及二噁英等，监测结果表明：SO2、NO2、臭氧、PM2.5、均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；HCl、H2S、Cr6+、Pb、Hg、Cu、均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求；臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》厂界二级标准要求。而PM10、氨出现超标现象，不能达到相应的标准限值。总体来说，该项目所在区域的环境空气质量现状一般。

（3）声环境质量现状

本项目的边界及附近敏感点的噪声监测值均达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，评价区域声环境质量良好。

（4）地下水环境质量现状

综上，评价区域地下水中的总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指标、锌、铅、镉、砷、汞、铬（六价）、镍、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、铜、LAS等达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；但pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐等指标超过Ⅲ类标准。分析超标原因可能是区域居民生活污染源、工业区里其他工厂对地下水的影响。表明拟建项目及其周边地区地下水水质受人类工程活动影响较大，区域地下水水质较差。

## 2、评价范围

（1）环境空气影响评价范围

按《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，本项目环境空气评价范围为建设项目选址所在地为中心，半径为2.5km的圆内，见图2-1。

（2）地表水环境影响评价范围

建设项目产生的生活污水经过三级化粪池预处理后排入华清基地污水处理厂，再排入石角镇污水处理厂进一步处理达标后排入沙埗溪，按《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-93）中的规定，本项目水环境影响评价范围为本项目纳污水体（沙埗溪）—污水处理厂排污口上游500m至下游3000m水域范围，以及项目附近的水体（北江）石角镇河段，见图2-1。

（3）地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本项目地下水的评价等级为二级，地下水调查评价范围为6-20km2，因此，本项目的评价范围为13km2，以建设项目选址所在地为中心，半径为2km的圆内附近村庄地下水环境作为评价范围，见图2-1。

（4）声环境影响评价范围

按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目边界向外200m，见图2-1.

（5）环境风险评价范围

按《 建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）有关评价范围确定规定，二级评价等级的评价范围为距离点源3km范围内，见图2-1。

图2-1 本项目评价范围图

## 3、评价范围内的环境保护目标分布情况

建设项目及其周围的环境敏感点见下表3-1和图3-1。

表3-1 建设项目所在地附近主要环境保护敏感目标

| 序号 | 敏感点名称 | 性质 | 离项目的距离 | 方位 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田龙背 | 居民点 | 2500m | 东面 | 30户 |
| 2 | 下寮 | 居民点 | 2500m | 东面 | 55户 |
| 3 | 上寮 | 居民点 | 2700m | 东面 | 50户 |
| 4 | 石岐村 | 居民点 | 3000m | 东面 | 110户 |
| 5 | 白沙东 | 居民点 | 2900m | 东面 | 65户 |
| 6 | 社岗尾 | 居民点 | 2800m | 东南面 | 45户 |
| 7 | 田心村 | 居民点 | 2500m | 东南面 | 180户 |
| 8 | 雷五边 | 居民点 | 2500m | 南面 | 110户 |
| 9 | 横石 | 居民点 | 2200m | 东北面 | 100户 |
| 10 | 水尾寮 | 居民点 | 1900m | 东北面 | 46户 |
| 11 | 湴丫寮 | 居民点 | 1700m | 东北面 | 37户 |
| 12 | 塘基村 | 居民点 | 2300m | 东北面 | 36户 |
| 13 | 西牛南 | 居民点 | 2200m | 北面 | 56户 |
| 4 | 土地咀 | 居民点 | 2400m | 东北面 | 50户 |
| 15 | 大夫田 | 居民点 | 2500m | 北面 | 115户 |
| 16 | 陈基村 | 居民点 | 2900m | 北面 | 70户 |
| 17 | 界牌村 | 居民点 | 1700m | 西北面 | 80户 |
| 18 | 新村 | 居民点 | 2200m | 西北面 | 38户 |
| 19 | 长龙 | 居民点 | 2600m | 西面 | 87户 |
| 20 | 石寮 | 居民点 | 2500m | 西面 | 95户 |

# 三、工程分析

## 1、营运期水污染源强

本项目废水主要为生产废水、生活污水。

项目生活污水排入华清基地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准及广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值后，再排入石角镇污水处理厂进一步处理达标后排到沙步溪。

生产废水主要为含铜污泥压滤后废水和暂存于仓库时产生的渗透液，这些生产废水中主要污染为重金属，排至厂区废水处理系统经过预处理后，再排入华清基地污水厂进一步处理达到回用水标准后，全部回用到华清基地内部，不外排。

## 2、营运期大气污染源

本项目的大气污染源主要来自于污泥干燥过程产生的水蒸气以及废印刷线路板产生的粉尘。主要废气排气筒列于下表。

表3-1  本项目主要排气筒一览表

| 源强场所 | 废气筒类别 | 排放方式 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含铜污泥干化 | 依托工程固废中心40m烟囱 | 急冷+捕沫除雾+布袋除尘（依托）+喷淋塔（依托）+活性炭吸附（依托） | 水蒸气 |
| 废线路板生产车间 | 1个20m排气筒 | 旋风+脉冲袋式除尘 | 粉尘 |

## 3、营运期噪声污染源强

本项目噪声源主要为废印刷线路板综合利用项目的破碎机、粉碎机、振动分选机、静电分选机、除尘器以及风机等，采取措施后厂房内声源源强70～80dB(A))。

表3-2　   本项目主要设备噪声源

| 项目 | 序号 | 工序及产污节点 | 数量（台/套） | 源强dB(A) | 治理措施 | 采取措施后厂房内声源源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废印刷线路板综合利用 | 1 | 破碎机 | 5 | 90 | 采用低噪声设备、基础减振 | 75 |
|  | 2 | 粉碎机 | 5 | 100 | 低噪声设备、基础减振、独立封闭空间、安装吸声材料 | 80 |
|  | 3 | 旋风分离机 | 5 | 85 | 采用低噪声设备、基础减振 | 75 |
|  | 4 | 振动分选机 | 5 | 85 | 采用低噪声设备、基础减振、独立封闭空间、安装吸声材料 | 70 |
|  | 5 | 静电分选机 | 5 | 85 |  | 70 |
|  | 6 | 旋风除尘器 | 5 | 85 | 采用低噪声设备、基础减振 | 70 |
|  | 7 | 脉冲袋式除尘器 | 5 | 85 |  | 70 |
|  | 8 | 罗茨鼓风机 | 2 | 95 | 采用低噪声设备、基础减振、安装消声器、厂房内 | 75 |

## 4、营运期固体废物污染源强

本项目产生的固体废物主要有废原料包装袋，布袋除尘后的灰尘、废除尘布袋、生活垃圾等。废弃原料包装袋送废品收购站回收利用、布袋除尘装置收集的灰尘返回到含铜污泥干化项目与原料污泥混合综合利用、废弃除尘布袋委托有资质的单位处理，生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。

# 四、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 1、环境影响分析结论

（1）环境空气影响分析结论

采取有效措施后，本项目排放大气污染物对区域环境空气质量产生的影响程度及影响范围均较小，对周围环境影响较小，不会对项目所在区域环境空气质量带来明显不良影响。

（2）地表水环境影响分析结论

项目生活污水排入华清基地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准及广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值后，再排入石角镇污水处理厂进一步处理达标后排到沙步溪。

生产废水主要为含铜污泥压滤后废水和暂存于仓库时产生的渗透液，这些生产废水中主要污染为重金属，排至厂区废水处理系统经过预处理后，再排入华清基地污水厂进一步处理达到回用水标准后，全部回用到华清基地内部，不外排。

（3）声环境影响分析结论

本项目建设后，各厂界声级值会有一定增加，但各厂界昼间和夜间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（4）固体废弃物环境影响分析结论

本项目产生的固体废物、特别是危险废物经全过程严格管理和安全处置将不会对生态环境和人体健康产生危害。

（5）地下水环境影响分析结论

项目在贮存与生产过程中地表水和地下水均不相联系。本项目设置生产废水收集池及收集沟，各水处理单元构筑物采用池壁和池底的防渗漏措施，污水渗漏到地下水的可能性很小。原料仓库、产品仓库及固废临时堆放场等地基采用环氧地坪漆处理，其防水和隔水工作均按照危险废物的贮存规范进行，防止极端天气情况下，外部雨水进入仓库，浸湿原料或产品，导致原料或产品颗粒随雨水流失，污染外部水环境或影响地下水。对于包装产品颗粒的材料，也选用防水和防腐蚀材料，确保产品颗粒安全。总体而言，本项目不会对评价范围内的地下水水质带来不良影响。

## 2、污染防治措施

（1）废水处理设施

项目生活污水排入华清基地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准及广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值后，再排入石角镇污水处理厂进一步处理达标后排到沙步溪。

生产废水主要为含铜污泥压滤后废水和暂存于仓库时产生的渗透液，这些生产废水中主要污染为重金属，排至厂区废水处理系统经过预处理去除重金属后，再排入华清基地污水厂进一步处理达到回用水标准后，全部回用到华清基地内部，不外排。

（2）废气处理设施

本项目废气主要来源于废线路板破碎、分选产生的纤维粉尘和含铜污泥干化尾气（水蒸气）。

①纤维粉尘经旋风+脉冲式袋式除尘器净化后经过20m排气筒达标排放。

②含铜污泥干化处理的尾气（水蒸气）先通过急冷装置处理，再经捕沫除雾后依托固废中心的布袋除尘器+喷淋塔+活性炭吸附装置处理后经过40m高的烟囱排放。

（3）噪声防治措施

本项目主要通过对厂房进行合理布局，在生产设备安装过程中对其进行消声、隔音、防震处理，保证项目厂界噪声达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值范围内。

（4）固体废物综合利用及处置措施

本项目产生的固体废物主要有废原料包装袋，布袋除尘后的灰尘、废除尘布袋、生活垃圾等。废弃原料包装袋送废品收购站回收利用、布袋除尘装置收集的灰尘返回到含铜污泥干化项目与原料污泥混合综合利用、废弃除尘布袋委托有资质的单位处理，生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。

（5）环境风险防范措施

本项目环境风险主要是危险废物收集、运输、贮存或使用时可能发生的非正常抛洒等事故，以及污染防治设施非正常使用引起的环境污染。因此，制定详细的、针对各主要风险源的风险管理和防范措施、事故应急预案，可尽量减轻风险事故发生的概率、减轻事故发生后对周边环境及人身安全的影响。

（6）地下水污染防治措施

项目在贮存与生产过程中地表水和地下水均不相联系。本项目设置生产废水收集池及收集沟，各水处理单元构筑物采用池壁和池底的防渗漏措施，污水渗漏到地下水的可能性很小。原料仓库、产品仓库及固废临时堆放场等地基采用环氧地坪漆处理，其防水和隔水工作均按照危险废物的贮存规范进行，防止极端天气情况下，外部雨水进入仓库，浸湿原料或产品，导致原料或产品颗粒随雨水流失，污染外部水环境或影响地下水。对于包装产品颗粒的材料，也选用防水和防腐蚀材料，确保产品颗粒安全。

# 五、环境风险评价结论

本项目原材料从其性质及数量上不构成重大危险源，风险来自于废物及产品运输、暂存、生产过程发生火灾等引起环境污染的风险，同时存在生产工艺废、气事故排放风险。通过采取事故防范、应急措施以及落实安全管理对策，落实生产车间的防漏防渗措施，可有效防止事故发生及减轻其危害。总体上认为项目的风险影响处于可接受范围内。

# 六、清洁生产评价结论

本项目采用先进的成熟生产工艺，资源能源消耗量较低，废物产生量较少，危险废物原料回收率高，生产和环境管理制度规范，本项目将资源利用和清洁生产贯穿于生产的全过程，对比国内外同行业项目比较分析，本项目清洁生产水平可达到国际清洁生产先进水平。

# 七、产业政策符合性结论

本项目建设符合国家和地方产业发展政策，项目建设符合国家相关产业政策，符合广东省、珠三角以及清远市的环境保护规划及土地利用等相关要求；符合区域环境保护规划；符合项目周边水域功能要求及相关法律法规的要求；总体布置基本合理，项目建设具规划合理性和环境可行性。

# 八、环境保护措施可行性分析

## 1、废水处理措施可行性分析

项目生活污水排入华清基地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准及广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值后，再排入石角镇污水处理厂进一步处理达标后排到沙步溪。

生产废水主要为含铜污泥压滤后废水和暂存于仓库时产生的渗透液，这些生产废水中主要污染为重金属，排至厂区废水处理系统经过预处理去除重金属后，再排入华清基地污水厂进一步处理达到回用水标准后，全部回用到华清基地内部，不外排。

本项目拟采用采用硫化物沉淀法处理含重金属污染物的生产废水，由于金属离子硫化物的溶度积更低，处理效果应该更好；而且硫化物沉淀法工艺对废水pH值的要求不高，无需投加大量的酸碱，出水pH值也可以达到进行下一段处理的要求，不需要再次调整，因此处理效果更好，操作也更简单。

硫化物沉淀物的污泥由于铜、锌和镍实现了分离，因此污泥具有一定的回收价值，可以出售给其他单位做回收处理，得到一定的经济效益。

因此，该废水处理措施在技术上、经济上均可行。

## 2、地下水污染防治措施分析

项目在贮存与生产过程中地表水和地下水均不发生水力联系，仓库地基采用环氧地坪漆处理，其防水和隔水工作均按照危险废物的贮存规范进行，防止极端天气情况下，外部雨水进入仓库，浸湿成品，导致成品颗粒随雨水流失，污染外部水环境或影响地下水。对于包装成品颗粒的材料，也选用防水和防腐蚀材料，确保成品颗粒安全，在采取上述措施的情况下，对于地下水影响极小，是可行的。

## 3、废气处理措施可行性分析

本项目废气主要来源于废线路板破碎、分选产生的纤维粉尘和含铜污泥干化尾气（水蒸气）。纤维粉尘经旋风+脉冲式袋式除尘器净化后达标排放；含铜污泥干化处理的尾气（水蒸气）先通过急冷装置处理，再经捕沫除雾后依托固废中心的布袋除尘器+喷淋塔+活性炭吸附装置处理后经过40m高的烟囱排放。废气污染物排放均达到相应的大气污染物排放标准控制要求。

## 4、噪声治理措施可行性分析

本项目运营期的主要噪声源为破碎设备与粉碎设备产生在工作时产生的噪声，经减震处理，可以保证厂界噪声达标排放，其中，破碎机、粉碎机安装机脚采用减震垫，减少破碎过程的震动噪音，破碎机外安装消音房，内衬阻燃消音棉。整套设备采用隔音墙将设备运行区与工人操作区分开。达到隔音降噪效果。同时，对车间内工作的工人，进行必要的防护，佩戴听觉保护器或耳罩等，以减少噪声对听力与身体危害。

## 5、固体废物综合利用及处置措施

本项目产生的固体废物主要有废原料包装袋，布袋除尘后的灰尘、废除尘布袋、生活垃圾等。废弃原料包装袋送废品收购站回收利用、布袋除尘装置收集的灰尘返回到含铜污泥干化项目与原料污泥混合综合利用、废弃除尘布袋委托有资质的单位处理，生活垃圾交由当地环卫部门统一清运，不会对厂区周边环境产生直接影响。

# 九、环境影响经济损益分析

在环境效益方面，本项目的运营会对环境产生一定的影响，但在运营过程中，只要严格按照所提环境保护措施对项目产生的污染物进行处理，确保废水、废气、噪声达标排放，并建立完善的管理制度，防治出现突发事故，严格执行有关的法律、法规，环保措施执行“三同时”制度，可保证本项目所造成的环境经济损失较少。在经济效益方面，项目投资利润与投资利税率较高，有较好的经济效益。

# 十、环境影响评价结论

本评价对建设项目拟建址及其周边区域进行了环境质量现状监测、调查与评价，对项目产生的污染物负荷进行估算，在借鉴已有的监测分析结果的基础上，分析项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出相应的污染防治措施及对策。

建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，本着以人为本的宗旨，切实保证报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设二受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。

项目建成后，合理采纳和落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，且经过有关环保管理部门的认可和验收，并加强监控和运行管理，实行清洁生产，使本项目建成后对环境影响减少到最低限度；同时加强风险事故的预防和管理，从设计到生产经营均严格执行相应规范要求，严格按照制定的防泄漏、防火措施进行预防，切实落实风险事故紧急预案措施，避免事故发生和污染环境。

本项目的建设符合产业政策，符合相关的环保规划，项目的建设可增加地方税收，经济效益显著。项目建设将对选址周围区域一定的环境影响，但通过本评价提出的环境保护措施、风险预防措施和应急预案，可减缓或消除项目对环境的影响，使环境影响控制在可接受的范围内，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

# 十一、联系项目方式

建设单位：清远华清环保资源开发有限公司，地址：清远市清城区石角镇华清再生资源示范基地，电话：0763-6891006邮箱：251930333@qq.com联系人：曾工

环评单位：佛山市环境工程装备有限公司，地址：佛山市禅城区绿景三路22号一座601房之一，邮箱：hyqcat@qq.com电话：0757-81851212，传真：020-87540073，联系人：黄工。

# Text boxes

图1-1   项目位置及四至图

固废中心

（一般固废处理车间）

华清发展用地

废家电拆解公司

鸿悦铝厂

华清仓库

线路板项目厂区

铜泥项目厂区

天恒铜厂

华阳铝厂

图3-1 环境敏感点分布图